Anexa nr 1

N 26 Sala de conferinta + Catedra 
Конференц зал представляет собой открытое пространство  многофункционального назначения и поэтому требует установки двух систем озвучивания.

Первая система типична для конференц залов и должна равномерно покрывать пространство над зоной распределения слушателей. 
За счет равномерного распределения излучающих громкоговорителей потолочного типа должна быть решена задача «негромкого» и комфортного звучания фоновой музыки и голосов выступающих. Желательно использование подвесных громкоговорителей мощностью 15-20 W / 100 V систем и  усилителя-микшера соответствующей мощности  200- 240W. Обязательно наличие USB входа и AM/FM тюнера и 4-6 входов для микрофонов.

Вторая система необходима для проведения выступления небольших музыкальных коллективов и озвучивания перформансов. Оборудование должно соответствовать типичному для таких задач. Желательно использование цифрового микшера 12-16 каналов со встроенными эффектами и подавителем обратной связи. Мощность акустических систем в пределах 1000-1500 W. Также обязательна возможность подключенияя звукового сопровождения при демонстрации видеоматериалов на большом светодиодном экране.
6 радиомикрофонов и 2 стойки напольные и 4 настольные для микрофонов.

На схеме:
N1  -  10/20W / 100V,  громкоговоритель подвесной — потолочный 20 шт.

N2  - Стойки микрофонные настольные c радиомикрофонами 4 шт.
N3  - Микшер- усилитель  1 x 240W / USB AM/FM тюнер
N4   - 2-Way PA Speaker System RMS:300W / 15" / 1.75" / 50 Hz to 18 kHz / 8 Ohm

N5  - 1600-Watt 16-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection System

N6-7 - Два беcпроводных радио микрофона на одной базе с напольными стойками

Необходимое число розеток 5+1 дополнительная. Итого 6 шт.
Расположение в зоне усилителя.

Экран LED

Размер - 6 х 3.5 метра ( 16:9 )

Pixel Pitch: 3.91mm

Best viewing distance >4m

Основные параметры:

Pixel ConfigurationSMD 2121 Black face 3in1

Best viewing distance>4m

Brightness>1000 cd/㎡

Best viewing angle140°

Maximum power consumption<920W/㎡

Driving method1/16 scanning

Control methodSynchronization

Gray scale14 bits

Colors281 trillion colors

Color temperature6500k

Driving deviceConstant current

Working voltageAC220V/110V±10%

Working temperature—20℃~+50℃±10%

MTBF>10,000 hours

Frame frequency≥60Hz

Refresh frequency>2000Hz/s

IP grade IP43

Life Span100,000 hours

Brightness adjustmentmanual,256 level

"Effectivce Communication

Distance(without relay)"Unshielded twisted pair net line transmission distance :100M,

max transmission distance:130M ;

Multi-mode optic fiber :500M; Single-mode optic fiber :20KM

Systems operating platformWINDOWS(WIN2000,WINXP,WIN7),with a friendly Ul,and interfaces for secondary development

Hol 16
Холл при входе — открытое пространство с высоким потолком. Задача по созданию приятной атмосферы с помощью фоновой музыки типична и может быть решена установкой 4 двухполосных акустических систем мощностью 15-25 W по углам помещения. Усилитель — микшер 100-130 W 100 V. Обязательно наличие USB входа и AM/FM тюнера и входа для микрофона и возможность подачи сигнала из соседнего помещения и обратно.

На схеме:
N1  -  Микшер- усилитель  1 x 130W / USB AM/FM тюнер 10/20W / 100V,

N2  - Громкоговоритель подвесной 2 way, 4" + 1" drivers, 15W (5/10/15W), 70/100V   white  4 шт.

Необходимое число розеток 2+1 дополнительная. Итого 3 шт.
Расположение в зоне усилителя.

Cafenea 50
В помещении будет кафе. Задача по созданию приятной атмосферы с помощью фоновой музыки типична и может быть решена установкой 10-12 подвесных акустических систем мощностью 5-10 W равномерно распределенных. Усилитель — микшер 100-130 W 100 V. Обязательно наличие USB входа и AM/FM тюнера и входа для микрофона и возможность подачи сигнала из соседнего помещения и обратно.

На схеме:
N1  -  Микшер- усилитель  1 x 130W / USB AM/FM тюнер 10/20W / 100V,

N2  - Громкоговоритель подвесной (5/10/W), 70/100V  12  шт.

Необходимое число розеток 2+1 дополнительная. Итого 3 шт.
Расположение в зоне усилителя.

Sala Wi-Fi

В помещении также будет размещаться  кафе. Задача по созданию приятной атмосферы с помощью фоновой музыки типична и может быть решена установкой 12 потолочных акустических систем мощностью 5-10 W равномерно распределенных. Усилитель — микшер 100-130 W 100 V. Обязательно наличие USB входа и AM/FM тюнера и входа для микрофона и возможность подачи сигнала из соседнего помещения и обратно.

На схеме:
N1  -  Микшер- усилитель  1 x 130W / USB AM/FM тюнер 10/20W / 100V,

N2  - Громкоговоритель подвесной (5/10/W), 70/100V  12  шт.

Необходимое число розеток 2+1 дополнительная. Итого 3 шт.
Расположение в зоне усилителя.

Sala studii 8 64 per.
Аудитория для лекций и встреч на 64 человека. Задача озвучивания может быть решена использованием усилителя 100-130 W — 100 V и 8 подвесными колонками 10-15 W равномерно распределенными над зоной расположения слушателей. Обязательно наличие USB входа и AM/FM тюнера и 2 входов для микрофонов.
Возможность подключить звук проектора. Наличие 2 радиомикрофонов.

На схеме:
N1  -  Микшер- усилитель  1 x 130W / USB AM/FM тюнер 10/20W / 100V,

N2  - Громкоговоритель подвесной  8 шт 10/20W / 100V,

N3  - Два беспроводных радио микрофона на одной базе с напольными стойками
Необходимое число розеток 2+1 дополнительная. Итого 3 шт.
Расположение в зоне усилителя.

Sala studii 9 56 per.
Аудитория для лекций и встреч на 56 человека. Задача озвучивания может быть решена использованием усилителя 100-130 W — 100 V и 6 подвесными колонками 10-15 W равномерно распределенными над зоной расположения слушателей. Обязательно наличие USB входа и AM/FM тюнера и 2 входов для микрофонов.
Возможность подключить звук проектора. Наличие 2 радиомикрофонов.

На схеме:
N1  -  Микшер- усилитель  1 x 130W / USB AM/FM тюнер 10/20W / 100V,

N2  - Громкоговоритель подвесной  6 шт 10/20W / 100V,

N3  - Два беспроводных радио микрофона на одной базе с напольными стойками
Необходимое число розеток 2+1 дополнительная. Итого 3 шт.
Расположение в зоне усилителя.